SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres zamawiającego:

Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

działające w imieniu: Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2020 r.) wyposażenia AGD oraz urządzenia poligraficznego, zgodnie z podziałem na części i miejsca dostaw. Urządzenie objęte 24 miesięczną gwarancją chyba, że w opisie wskazano dla danej części zamówienia inaczej.

- Miejsce dostaw: Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; 54-436 Wrocław; ul. Wojrowicka 58

| Lodówka laboratoryjna | 2 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Chłodziarki i zamrażarki | 39711100-0 |
| --- | --- |

Rodzaj: jednodrzwiowa

Okres gwarancji: min. 24 miesiące

Załączone wyposażenie: Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, Mata antypleśniowa chroniąca przed powstawaniem wilgoci.

Wysokość max. 85 cm

Szerokość max. 50 cm

Głębokość max. 55 cm

Pojemność netto (całkowita- komora chłodziarki i zamrażarki) – min 85 dm3

Rodzaj półek: szklane

Powłoka, uszczelka antybakteryjna

Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak

- Miejsce dostaw: Zespół Szkół nr 3 we Wrocławiu; 54-402 Wrocław; ul. Szkocka 64

| Chłodziarka | 1 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Chłodziarki i zamrażarki | 39711100-0 |
| --- | --- |

Materiał obudowy Stal nierdzewna

Materiał wnętrza Stal nierdzewna

Klasa energetyczna C

Napięcie 230 V / 50 Hz

Pojemność min 1150 l;

Pojemność netto min. 800 l;

Moc max 500 W;

Prąd znamionowy max 4,5 A;

Pobór energii max 2,8 kWh / 24 h;

Roczny pobór energii max 950 kWh / rok;

Klasa ochrony przeciwporażeniowej I;

Czynnik chłodniczy R290a;

Zakres temperatury Od -2 do 8°C;

Rodzaj drzwi Zawiasowe;

Liczba półek 5-7;

Poziom hałasu max 50 dB;

Regulowane nóżki Tak;

Zamek Tak;

Klucz zapasowy Tak;

Oświetlenie Tak;

Wymiary max (DxSxW) 135 x 85 x 190 cm;

Waga max 150 kg.

| Schładzarka szokowa | 1 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Chłodziarki i zamrażarki | 39711100-0 |
| --- | --- |

Urządzenia służące do szybkiego schładzania lub zamrażania przygotowanych potraw.

obudowa zewnętrzna oraz komora wewnętrzna w całości z wysokogatunkowej stali nierdzewnej;

komora wewnętrzna z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie;

komora z prowadnicami na GN 1/1 i blachy piekarnicze 600x400 mm;

izolacja o grubości min. 55 mm z poliuretanu, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem,

górna pokrywa zdejmowana;

automatycznie domykające się drzwi z uszczelką magnetyczną;

elektroniczny panel sterowania i kontroli danych;

sonda w zestawie;

system schładzania/zamrażania wymuszony wentylatorem;

bezproblemowa praca w temperaturze otoczenia do min. +43C i wilgotności względnej powietrza do min. 65%;

środek chłodniczy: R404A/R507;

możliwość schładzania od min. +70C do min. +3C (czas max. 95 minut) od min. +70C do min. -18C (czas max. 245 min.) lub w określonym czasie bez podania końcowej temperatury;

regulowane nóżki ze stali nierdzewnej;

pojemność komory: 5x GN 1/1 lub 5 blach 600x400 mm;

Wymiary wew. komory: max. 620x420x420 mm;

5 par prowadnic z odstępem co 70 mm;

wydajność przy schładzaniu do +3C: min 18 kg;

Wydajność przy zamrażaniu do -18C: min. 12 kg;

Waga max. 75 kg;

Napięcie 230; Moc max 1450;

Wymiary max. 755x745x(H)855/885;

| Ekspres do kawy | 1 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Urządzenia elektrotermiczne | 39711300-2 |
| --- | --- |

Rodzaj Automatyczny;

Ciśnienie min. 12 bar;

Moc min. 1400;

Rodzaj kawy Ziarnista / mielona;

Pojemność min. 1.2 dm3,

Wbudowany młynek

Rodzaj młynka Stalowy;

Zintegrowany pojemnik do mleka;

Spienianie mleka Automatyczne;

Dostępne napoje min.: Caffe Latte, Cappuccino, Doppio, Espresso, Flat white, Latte Macchiato, Americano;

Regulacja mocy kawy min. 3 stopniowa;

Dzbanek na mleko z zintegrowaną w pokrętle funkcją CLEAN (automatyczne czyszczenie układu spieniania mleka);

Automatyczne wyłączanie;

Tryb czuwania (funkcja stand-by);

Program oszczędzania energii;

Wyświetlacz min. 2-liniowy LCD;

Dedykowane przyciski min. do cappuccino, longcoffeeoraz doppio+; caffelatte, lattemacchiato, flatwhite ;

gorące mleko w MILK MENU;

Automatyczne czyszczenie i odkamienianie;

Pamięć ustawień ulubionej kawy;

Filtr wody;

Jednoczesne napełnianie 2 filiżanek;

Regulacja ilości kawy;

Okres gwarancji min. 24 miesiące;

Wymiary max. 35 x 48 x 20 cm;

Waga max. 10 kg;

| Gofrownica gastronomiczna | 1 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Urządzenia elektrotermiczne | 39711300-2 |
| --- | --- |

Zastosowanie przemysłowe;

Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej;

Płyty grzewcze z żeliwa pokrytego emalią;

Gofrownica wyposażona w termostat i timer;

Regulacja temperatury;

Sygnał dźwiękowy sygnalizujący zakończenie pieczenia gofra;

Odseparowanie części grzewcza od obudowy;

Zasilanie: 230 V;

Typ gofra: Liege - 2 gofry mała kratka 4x6; Kształt formy: Prostokątna;

Zakres temperatury: 250°C;

Timer: 0-5 min;

Wymiary max.: 315 x 415 x 290;

Moc max.: 1,8 kW;

| Kociołek grzewczy | 2 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Urządzenia elektrotermiczne | 39711300-2 |
| --- | --- |

Elementy wyposażenia min. zbiornik, pokrywa, obręcz, instrukcję obsługi w języku polskim,

Materiał zewnętrznego zbiornika Metal;

Materiał wewnętrznego zbiornika Stal nierdzewna;

Pojemność min. 9,5 l;

Zakres temperatury 35-80°C;

Długość przewodu zasilającego min. 1,0 m;

Wymiary max. (DxSxW) 36 x 34 x 40 cm;

Waga max. 4,5 kg;,;

Zasilanie 230 V / 50 Hz;

Moc max. 450 W;

| Frytkownica z podstawką pod frytkownice | 2 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Urządzenia elektrotermiczne | 39711300-2 |
| --- | --- |

Frytkownica

Elementy wyposażenia min. kosz z rączką, pokrywka, instrukcja obsługi w języku polskim,

Materiał Stal nierdzewna;

Wymiary (DxSxW) max. 42 x 24 x 32 cm;

Wymiary kosza max. 22 x 18 x 15 cm;

Wymiary zbiornika max. 20 x 30 x 18 cm;

Maks. pojemność zbiornika 9 l;

Ilość oleju max. 5 l;

Zakres temperatury 50–200°C;

Waga max. 5 kg;

Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz;

Moc max. 3,5 kW

Podstawka pod frytkownicę

Elementy wyposażenia min. elementy montażowe, instrukcja obsługi w języku polskim,

Materiał Stal nierdzewna;

Liczba półek 2;

Maksymalna nośność 150 kg;

Wymiary górnej półki max. 45 x 35 cm;

Wysokość górnej półki max. 66 cm;

Wymiary dolnej półki max. 30 x 25 cm;

Wysokość dolnej półki max. 18 cm;

Wymiary (DxSxW) max. 30 x 42 x 66 cm;

Waga max. 7,5 kg

| Kuchenka indukcyjna | 4 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Urządzenia elektrotermiczne | 39711300-2 |
| --- | --- |

Materiał Stal nierdzewna, Szkło kryształowe;

Zakres temperatury 60-240°C;

Timer 0-180 min;

Maksymalne obciążenie 31 kg;

Średnica powierzchni grzewczej min. 20 cm;

Wymiary (DxSxW) max. 35 x 45 x 12 cm;

Waga max. 5,5 kg;

Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz;

Moc 500-3500 W;

| Blender | 6 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe | 39220000-0 |
| --- | --- |

Elementy wyposażenia min. kielich do miksowania, końcówka do miksowania, pojemnik do odmierzania składników, instrukcja obsługi w języku polskim,

Końcówka miksująca Stal nierdzewna Zdejmowana;

Funkcje Turbo, Miksowanie;

Przycisk zwalniający końcówki;

Praca pulsacyjna Tak;

Moc [W] min. 550 W;

Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz

| Mikser | 6 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe | 39220000-0 |
| --- | --- |

Elementy wyposażenia min. końcówki do mieszania, końcówki do ubijania, instrukcja obsługi w języku polskim,

regulacja obrotów mechaniczna-skokowa;

liczba poziomów obrotów min. 4;

praca pulsacyjna;

funkcja Turbo;

funkcje: mieszanie, ubijanie piany;

Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz;

Moc silnika max. 400 W;

| Maszynka do mielenia mięsa | 2 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe | 39220000-0 |
| --- | --- |

Wydajność mielenia min. 1.6 kg/min.

Maksymalna średnica otworów 8 mm;

Minimalna średnica otworów 3,8 mm

Moc max 1600 W;

Możliwość mycia w zmywarce.

| Wózek do popcornu | 1 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe | 39220000-0 |
| --- | --- |

Materiał Stal;

Kolor Biało-złoty;

Wymiary (DxSxW) max. 95 x 45 x 90 cm;

Waga max 17 kg;

| Maszynka do popcornu | 1 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe | 39220000-0 |
| --- | --- |

Elementy wyposażenia min. szufelka do porcjowania, miarka do ziarna, instrukcja obsługi w języku polskim,

Materiał Stal nierdzewna, teflon, szkło hartowane, aluminium;

Kolor Biało-złoty;

Średnica góry misy min. 18 cm;

Średnica dołu misy min. 15 cm;

Pokrycie misy Teflon;

Wydajność min. 5 kg/h;

Zakres temperatury 220-270°C;

Światło Tak;

Szuflada Tak;

Wymiary (DxSxW) min. 55 x 40 x 75 cm;

Waga max. 23 kg;

Napięcie 230 V;

Moc min. 1500 W;

| Urządzenie do gotowania souse vide | 1 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Urządzenia elektrotermiczne | 39711300-2 |
| --- | --- |

Materiał: szczotkowana stal nierdzewna,

Pojemność: min 5 dm3

Moc: min. 500 W

Obudowa: szczotkowana stal szlachetna

Wyjmowany pojemnik wewnętrzny z powłoką antyadhezyjną, pojemność: min. 5 l

Funkcje: elektroniczna regulacja temperatury w zakresie 50-99° C (z dokładnością do 1°C), regulacja czasu

sygnał akustyczny

zegar 24-godzinny

wyświetlacz LED

lampka kontrolna

wymiary: max. L = 45 cm, H = 25 cm gł. = 30 cm

| Krajalnica | 1 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe | 39220000-0 |
| --- | --- |

Antypoślizgowe nóżki,

Płynna regulacja grubości krojenia;

Zakres krojenia [mm] 0-23;

Dociskacz Tacka ze stali nierdzewnej;

Moc [W] min. 120;

Wykonanie noża Stal nierdzewna;

Wykonanie postawy Metal;

Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem;

| Piec konwenkcyjno-parowy | 1 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Urządzenia elektrotermiczne | 39711300-2 |
| --- | --- |

Wymiary min.: długość: 82 cm; szerokość: 82 cm; wysokość: 100 cm;

moc całkowita: min. 18 kW;

temperatura minimalna: 30 °C;

temperatura maksymalna: 300 °C;

waga min. 100 kg; wsad min.  40 kg;

ilość pojemników GN: 10 szt.;

rozmiar GN: GN 1/3, GN 1/2, GN 1/1, GN 2/3;

materiał: szkło, stal szlachetna;

zasilanie: elektryczne; napięcie: 400 V;

tryb pracy: konwekcyjno-parowy;

rodzaj drzwi: uchylne;

wyświetlacz;

programator;

panel dotykowy;

automatyczne mycie;

sonda temperaturowa;

kolor: inox, czarny;

| Thermomix | 1 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Urządzenia elektrotermiczne | 39711300-2 |
| --- | --- |

Silnik - Bezobsługowy silnik reluktancyjny o mocy znamionowej min. 450 W;

Prędkość obrotów płynnie regulowana od 100 obr./min do 10 700 obr./min (delikatne mieszanie 40 obr./min) ;

Specjalne ustawienie obrotów (tryb interwałowy) do przygotowywania ciasta ;

Specjalna funkcja zabezpieczająca: elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążaniem silnika;

System grzewczy - Pobór mocy max. 1200 W; Ochrona przed przegrzewaniem;

Zintegrowana waga - Zakres pomiarowy od 1 g do 3000 g z dokładnością do 1 g.

Waga nie musi być dostępna powyżej określonych obrotów

W trakcie gotowania ważenie co 5 g.;

Obudowa - tworzywo przeznaczone do kontaktu z żywnością;

Naczynie miksujące - Wykonane ze stali nierdzewnej, ze zintegrowanym systemem grzewczym i czujnikiem temperatury; Pojemność maksymalna 2,2 litra;

Procesor  - Procesor wielordzeniowy; min. 15 GB pamięci Flash; min. 1GB pamięci DDR RAM;

Moc przyłączeniowa - 240 V; Maksymalny pobór mocy 1500 W; Wyciągany przewód o długości min. 1 m;

Wymiary i masa (bez przystawki ) -  Wysokość: max 35 cm; Szerokość 35 cm; Głębokość 35 cm; Masa max 8 kg

| Kostkarka do lodu | 1 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Urządzenia elektrotermiczne | 39711300-2 |
| --- | --- |

Urządzenie umożliwiające wyprodukowanie kostek lodu w kształcie pustych stożków w min. 3 różnych rozmiarach;

zbiornik na wodę o pojemności min. 4,5 l;

wymiary urządzenia min. 35×40×40 cm;

wydajny sprzęt produkujący min. 10 kostek w jednym cyklu;

pracujący z środkiem chłodzącym R290 /0,033 kg;

moc min. 300 W

Napięcie 230 V;

waga sprzętu min. 13 kg;

w zestawie min. 1 szufelka do nakładania kostek;

| Prasowalnica - magiel do obrusów | 1 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Prasy maglujące | 42718200-4 |
| --- | --- |

Typ walcowa;

Szerokość walca min. 80 cm;

Regulacja temperatury tak;

Liczba szybkości obrotów walca min. 5;

Pojemność zbiornika na wodę min. 800 ml;

Funkcje dodatkowe blat roboczy do układania bielizny, jałowy bieg, uderzenie parą;

Ochrona przed poparzeniem palców;

Wykonanie aluminium;

Wymiary (wys. x szer. x gł.) min. 95 x 95 x 35 cm.

- Miejsce dostaw: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7

| Klimatyzator do pracowni | 1 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne | 39717000-1 |
| --- | --- |

Elementy wyposażenia min. pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi w języku polskim,

Tryby pracy (co najmniej): chłodzenie, osuszanie, wentylacja

Chłodzenie min. 1,5 kW

Wydajność wentylatora: min 7 m3/min

| Elektryczny laminator rolowy do laminacji | 1 |
| --- | --- |

Kod CPV:

| Laminatory | 42994230-1 |
| --- | --- |

Laminator to urządzenie z niezależnym systemem grzania dolnego i górnego wałka laminującego, co daje możliwość laminowania jednostronnego i dwustronnego, na zimno i na gorąco. Rozdzielanie laminowanych arkuszy ułatwia zestaw noży perforujących do obu rolek. Laminator posiada czujnik braku podania arkusza i regulowany układ prostowania arkuszy. Cyfrowy programator i szybki czas nagrzewania urządzenia zapewniają prostą obsługę. Urządzenie jest doskonałe do laminowania zaproszeń, pocztówek, okładek czy kalendarzy.

Max. szerokość laminowania: 1600 mm

Max. grubość laminowania: 15mm

Możliwość lamiancji na zimno: Tak

Obsługa: ręczna lub elektryczna

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w każdej części bez względu na ilość części na którą składa ofertę.

  - Do porównania w kryterium oceny ofert będą brane w każdej części tylko te oferty, które posiadają cenę, wskazanego producenta oferowanego produktu oraz stronę internetową na której można potwierdzić wymagane parametry oferowanego produktu.

  - Brak ceny lub informacji o producencie i stronie internetowej na której można potwierdzić wymagane parametry oferowanego produktu w części na którą jest składana oferta, powoduje odrzucenie oferty bez dodatkowego wyjaśniania jej treści w danej części.

  - Wzór oferty dostępny na stronie internetowej ogłoszonego postępowania jako dokument postępowania.

- Kryteria oceny ofert

Kryterium oceny ofert w każdej części, to najniższa cena.

- Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.